Приложение № 1

к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К

ДОКУМЕНТАЦИи ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПОСТАВКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Идентификационный код закупки – 172263480505526340100100420014511244.

2. Объект закупки - поставка легковых автомобилей для нужд заказчика

3. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта), количество товара:

| Наиме- нование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Автомобиль легковой | Тип кузова: седан; Цвет: белый перламутр или чёрный металлик; Экологический класс: не ниже Евро 5; Количество дверей: 4; Год выпуска: не ранее 2017 года; Длина (мм): не менее 4850 и не более 4860; Ширина (мм): не менее 1825 и не более 1860; Высота (мм): не менее 1475 и не более 1505; Колесная база (мм): не менее 2775 и не более 2810; Объем багажного отделения (л): не менее 483 и не более 510; Емкость топливного бака (л): не менее 70 л.; Максимальная масса автомобиля (кг): не менее 2000 и не более 2100; Рабочий объем (см3): не менее 2350 и не более 2500; Вид топлива: бензин с октановым числом не менее 91; Максимальная мощность (л.с. при об/мин): не менее 181(6000) и не более 192 (6000); Максимальная мощность (кВт при об/мин): не менее 133(6000) и не более 141 (6000); Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин): не менее 231 (не менее 4000); Тип привода: передний; Тип трансмиссии: автоматическая; Число передач: вперёд - 6, назад – 1; - система курсовой устойчивости; - передние противотуманные фары; - задние противотуманные фонари; - галогеновые фары ближнего света; - коррекция угла наклона фар; - омыватели передних фар; - легкосплавные диски с шинами 215/60 R16 или 215/55 R17; - полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске; - электроусилитель рулевого управления; - ручки дверей окрашены в цвет кузова; - система вызова экстренных служб "Эра Глонасс"; - регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету; - мультифункциональное рулевое колесо; - сиденья с тканевой обивкой; - комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений; - сиденье водителя с механической регулировкой или электрорегулировкой; - сиденье переднего пассажира с механической регулировкой или электрорегулировкой; - складывающиеся задние сидения 60:40; - подогрев сидений первого ряда; - 2-х зонный климат контроль; - датчик света; - датчик дождя; - запуск двигателя кнопкой; - электростеклоподъемники всех дверей; - подсветка приборной панели; - передние и задние датчики парковки; - цветной TFT дисплей на центральной консоли; - аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA; - коммуникационная система Bluetooth; - наличие разъёмов AUX/USB; - бортовой компьютер; - камера заднего вида; - антиблокировочная система тормозов; - антипробуксовочная система; - фронтальные подушки безопасности; - боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; - шторки безопасности; - центральный замок с ДУ и сигнализацией; - иммобилайзер. | шт | 6 |
| Автомобиль легковой | Тип кузова: седан; Цвет: белый перламутр или чёрный металлик; Экологический класс: не ниже Евро 5; Количество дверей: 4; Год выпуска: не ранее 2017 года; Длина (мм): не менее 4850 и не более 4860; Ширина (мм): не менее 1825 и не более 1865; Высота (мм): не менее 1475 и не более 1505; Колесная база (мм): не менее 2775 и не более 2810; Объем багажного отделения (л): не менее 483 и не более 510; Емкость топливного бака (л): не менее 70 л.; Максимальная масса автомобиля (кг): не менее 2000 и не более 2100; Рабочий объем (см3): не менее 2359 и не более 2500; Вид топлива: бензин с октановым числом не менее 91; Максимальная мощность (л.с. при об/мин): не менее 181(6000) и не более 192 (6000); Максимальная мощность (кВт при об/мин): не менее 133(6000) и не более 141 (6000); Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин): не менее 231 (не менее 4000); Тип привода: передний; Тип трансмиссии: автоматическая; Число передач: вперёд - 6, назад – 1; - система курсовой устойчивости; - передние противотуманные фары; - задние противотуманные фонари; - светодиодные или ксеноновые фары ближнего света; - автоматическая коррекция угла наклона фар; - омыватели передних фар; - 17 дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55 R17; - полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске; - электроусилитель рулевого управления; - хромированные ручки наружных дверей; - система вызова экстренных служб "Эра Глонасс"; - регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету; - мультифункциональное рулевое колесо; - сиденья с кожаной обивкой; - комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений; - сиденье водителя с электрорегулировкой; - сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой; - память настроек водительского сидения; - подогрев первого ряда сидений; - подогрев заднего ряда сидений; - 2-х зонный или 3-х зонный климат контроль; - датчик света; - датчик дождя; - запуск двигателя кнопкой; - электростеклоподъемники всех дверей; - подсветка приборной панели; - передние и задние датчики парковки; - цветной TFT дисплей на центральной консоли; - аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA; - коммуникационная система Bluetooth; - наличие разъёмов AUX/USB; - бортовой компьютер; - навигационная система; - беспроводное зарядное устройство; - камера заднего вида; - самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида; - антиблокировочная система тормозов; - антипробуксовочная система; - круиз-контроль с управлением на руле; - фронтальные подушки безопасности; - боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; - шторки безопасности; - центральный замок с ДУ и сигнализацией; - иммобилайзер. | шт | 1 |

Поставляемые легковые автомобили должны быть новыми, с пробегом, необходимым для осуществления предпродажной подготовки автомобилей (не более 50 км), год выпуска 2017.

Качество товара подтверждается паспортами, гарантийными талонами, инструкциями по эксплуатации, сертификатами соответствия и другими документами, подтверждающими качество данного вида товара, которые передаются заказчику вместе с товаром.

В случае наличия по тексту технического задания указания на товарные знаки следует читать «или эквивалент».

В случае, если в документации об аукционе в электронной форме содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, следует читать «или эквивалент» (заказчик не обладает информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств).

При поставке товары, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности, должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности (не ниже класса "А") в технической документации, прилагаемой к этим товара, маркировке и на этикетках.

На товар должна распространяться полная гарантия производителя.

В случае если отдельные составляющие товара произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

До передачи товара заказчику поставщик проводит предпродажную подготовку товара, в состав которой входит:

- установка на товар всех приборов и дополнительного оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием к аукциону в электронной форме;

- проверка и приведение в соответствие с установленными нормами приборов, узлов, агрегатов, деталей;

- технологические ёмкости товара должны быть заполнены (в соответствии с технологией, определённой заводом изготовителем).

Товар должен поставляться в чистом виде (внутри и снаружи).

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, без пробега, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

Одновременно с передачей товара поставщик передаёт документацию на русском языке, подтверждающую качество и безопасность товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, и необходимую для регистрации транспортного средства: паспорт транспортного средства, сертификаты соответствия, инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны.

Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям, установленным  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): гарантийный срок на весь поставляемый товар должен соответствовать сроку, указанному в паспорте (гарантийном талоне) поставляемого товара и составлять не менее 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) со дня подписания Сторонами акта приема-передачи товара. Гарантийное обслуживание автомобилей заказчика должно производится на территории г. Ставрополь.

5. Место поставки товара (место выполнения работы или оказания услуги), являющегося предметом контракта: Контрольно-счетная палата Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6.

6. Сроки поставки товара: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.