Приложение № 1

к документации об аукционе

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К

ДОКУМЕНТАЦИи ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей для обеспечения государственных нужд Ставропольского края.

1. Наименование объекта закупки контракта, количество оказанных услуг (выполненных работ): оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей для обеспечения государственных нужд Ставропольского края (код  ОКПД2 – 45.20.11.000).

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

2.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ и расходных материалов: Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ) при соблюдении правил эксплуатации автомобиля. Гарантийный срок на приобретенные и установленные Исполнителем комплектующие изделия и составные части должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ).

3. Требования к месту, условиям и срокам оказания услуг (выполнения работ):

3.1. Требования к месту оказания услуг (выполнения работ): Услуги (работы) выполняются на станции технического обслуживания, находящейся в г. Ставрополе, с асфальтированной подъездной дорогой и крытой, круглосуточно охраняемой парковкой.

3.2. Требования к условиям оказания услуг (выполнения работ): Автомобили Заказчика принимаются на обслуживание в момент прибытия на станцию технического обслуживания, без предварительной записи вне очереди. Наличие на складе Исполнителя 100% запасных частей и расходных материалов на автомобили Заказчика. Наличие у Исполнителя сертифицированных специалистов по обслуживанию автомобилей Volkswagen и Toyota.

3.3. Требования к срокам оказания услуг (выполнения работ): Оказание услуг (выполнение работ) осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня предоставления автомобилей Заказчика на станцию технического обслуживания Исполнителя, в период со дня заключения государственного контракта по 31.12.2016 г.

4. Порядок и сроки проведения экспертизы оказания услуг (выполнения работ): для проверки оказанных Исполнителем услуг (выполненных работ), предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик имеет право проводить экспертизу оказанных услуг (выполненных работ). Экспертиза оказанных услуг (выполненных работ), предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок проведения экспертизы оказанных услуг (выполненных работ) не может превышать 15 календарных дней с даты оказания услуг (выполнения работ) Заказчику.

Заказчик подписывает акт оказанных услуг (выполненных работ) в течении 5 (пяти) рабочих дней после ее оказания или даёт мотивированный отказ от подписания ввиду несоответствия качества оказанных услуг (выполненных работ) или иных условий предусмотренных контрактом.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата за оказанные услуги (выполненные работы) осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета Ставропольского края на 2016 год по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 25 дней со дня подписания заказа-наряда, акта оказанных услуг (выполненных работ) и выставления счета.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в цену контракта входят стоимость оказанных услуг (выполнение работ), устанавливаемых новых запасных частей, расходных материалов, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам оказания услуг (выполнения работ) и иные показатели, связанные с определением соответствия оказания услуг (выполнения работ) потребностям заказчика:

7.1. Требования к функциональным характеристикам оказания услуг (выполнения работ): указано в Приложении 1 «Наименование работ, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики расходных материалов и объём выполняемых работ».

7.2. Требования к техническим и качественным характеристикам оказания услуг (выполнения работ): устанавливаемые на автомобили Заказчика запасные части и расходные материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении, должны соответствовать условиям контракта, приложению к нему, требованиям действующих ГОСТов и стандартов, утверждённых действующими законами Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

8. Определение и обоснование  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), посредствам применения следующего метода: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основе коммерческих предложений. Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в приложение № 3 к документации об электронном аукционе.

9. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

- приложение 1 «Наименование работ, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики расходных материалов и объём выполняемых работ».

Приложение № 1

к техническому заданию

| № п/п | Наименование работ | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, и объем выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки: | Сервисные работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей | н/час | 194 |
|  | «Volkswagen Passat» рабочий объем двигателя 1984 куб. см, бензиновый, год выпуска 2007; «Volkswagen Passat» рабочий объём двигателя 1798 куб. см, бензиновый, год выпуска 2008; «Volkswagen 7HM Multivan» рабочий объём двигателя 2461 куб. см, дизельный, год выпуска 2007; «Volkswagen 7HM Multivan» рабочий объём двигателя 3189 куб. см, бензиновый, год выпуска 2007; «Volkswagen Phaeton» рабочий объем двигателя 4172 куб. см, бензиновый, год выпуска 2007; |  |  |  |
|  | Автобус 3030-0000010 (Ford Transit), рабочий объём двигателя 2402 куб.см, дизельный, год выпуска 2007; |  |  |  |
|  | «Toyota Land Cruiser 120 (Prado)» рабочий объём двигателя 3956 куб. см, бензиновый, год выпуска 2008; Автобус специальный 224341 (Volkswagen Crafter), рабочий объём двигателя 1968 куб.см, дизельный, год выпуска 2013. |  |  |  |
| № п/п | Наименование транспорта | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, расходных материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 2. | «VOLKSWAGEN PASSAT» рабочий объем двигателя 1984 куб.см, год выпуска 2007 идентификационные номера (VIN): - WVWZZZ3CZ7P124051 - WVWZZZ3CZ7P127652 - WVWZZZ3CZ7P122716 - WVWZZZ3CZ7P119904 - WVWZZZ3CZ7P122648 | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 208L (или эквивалент) | л | 25 |
|  |  | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 1л (или эквивалент) | шт. | 5 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 5 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 5 |
|  |  | Фильтр салона угольный | шт. | 5 |
|  |  | Ремень ГРМ с роликами (комплект) | компл. | 2 |
|  |  | Колодки тормозные передние Passat (или эквивалент) | компл. | 5 |
|  |  | Колодки тормозные задние Passat (или эквивалент) | компл. | 5 |
|  |  | Диск тормозной передний | шт. | 2 |
|  |  | Диск тормозной задний | шт. | 2 |
|  |  | Трубка для удаления воздуха | шт. | 1 |
|  |  | Тройник системы охлаждения | шт. | 1 |
|  |  | Сухарь клапана | шт. | 4 |
|  |  | Средство уплотнительное, жидкое | шт. | 1 |
|  |  | Средство для удаления герметика | шт. | 1 |
|  |  | Смазка медная (не менее 400 мл) | шт. | 1 |
|  |  | Смазка WD-40 не менее 300 мл (или эквивалент) | шт. | 1 |
|  |  | Жидкость для промывки инжектора Winns не менее 1 л (или эквивалент) | шт. | 5 |
|  |  | Насос системы охлаждения с прокладкой | шт. | 2 |
|  |  | Свеча зажигания | шт. | 12 |
|  |  | Сальник распредвала | шт. | 1 |
|  |  | Сальник коленвала передний | шт. | 1 |
|  |  | Регулятор фаз газораспределения | шт. | 1 |
|  |  | Пыльник ШРУСа внутренний | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка крышки клапанов | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка задней крышки распредвалов | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка ГБЦ | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка впускного коллектора | шт. | 1 |
|  |  | Патрубок вентиляции картера | шт. | 1 |
|  |  | Корпус масляного щупа | шт. | 1 |
|  |  | Коромысло клапана двигателя | шт. | 8 |
|  |  | Кольцо уплотнительное пластикового фланца CDAB | шт. | 1 |
|  |  | Колпачок маслосъёмный | шт. | 16 |
|  |  | Клапан выпускной | шт. | 8 |
|  |  | Клапан впускной | шт. | 8 |
|  |  | Гидрокомпенсатор | шт. | 8 |
|  |  | Герметик | шт. | 1 |
|  |  | Втулка клапана направляющая | шт. | 16 |
|  |  | Вал распределительный выпускной | шт. | 1 |
|  |  | Болт ГБЦ (комплект) | шт. | 1 |
|  |  | Упор крышки багажника газовый | шт. | 4 |
|  |  | Опора ДВС левая (опора редуктора) | шт. | 2 |
|  |  | Пыльник амортизатора переднего | шт. | 2 |
|  |  | Пыльник амортизатора заднего | шт. | 2 |
|  |  | Пыльник ШРУСА наружнего | шт. | 5 |
|  |  | Лампа W5W 12V 5W W2,1x9,5d габарит, без цоколя | шт. | 11 |
|  |  | Клапан управления распределительного вала | шт. | 2 |
|  |  | Форсунка топливная Passat (или эквивалент) | шт. | 3 |
|  |  | Стеклоподъёмник двери передней левой | шт. | 2 |
|  |  | Катушка зажигания | шт. | 2 |
|  |  | Амортизатор передний | шт. | 4 |
|  |  | Болт колёсный | шт. | 7 |
|  |  | Подшипник опорный переднего амортизатора | шт. | 2 |
|  |  | Тормозная жидкость Castrol React Performance DOT4 (1л) (или эквивалент) | шт. | 2 |
|  |  | Фильтр топливный Passat (или эквивалент) | шт. | 1 |
|  |  | Поворотный кулак подвески передний левый | шт. | 1 |
|  |  | Поворотный кулак подвески передний правый | шт. | 1 |
|  |  | Щётки стеклоочистителя, бескаркасные | компл. | 4 |
|  |  | Компрессор кондиционера | шт. | 1 |
|  |  | Ролик с натяжным устройством | шт. | 2 |
|  |  | Лампа H7 55W 12V PX26d | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка приёмной трубы | шт. | 2 |
|  |  | Очиститель универсальный | шт. | 15 |
|  |  | Хладогент R134A (или эквивалент) | кг. | 0,7 |
|  |  | Масло компрессора кондиционера | мл. | 90 |
|  |  | Пробка маслосливная | шт. | 4 |
|  |  | Ремень ручейковый | шт. | 2 |
|  |  | Ремень поликлиновый | шт. | 2 |
|  |  | Натяжной ролик поликливового ремня | шт. | 2 |
|  |  | Подшипник ступицы передний | компл. | 2 |
|  |  | Стойка стабилизатора передняя | шт. | 4 |
|  |  | Стойка стабилизатора задняя | шт. | 4 |
|  |  | ШРУС наружный Passat (или эквивалент) | шт. | 3 |
|  |  | Блокиратор рулевой колонки | шт. | 1 |
|  |  | Кнопка стояночного тормоза | шт. | 1 |
|  |  | Блок управления центральный | шт. | 1 |
|  |  | Буфер отбойный переднего амортизатора | шт. | 4 |
|  |  | Рулевая рейка | шт. | 1 |
|  |  | Жгут проводов рулевой рейки | шт. | 1 |
|  |  | Вал приводной в сборе LH | шт. | 1 |
|  |  | Масло гидравлическое Pentosin 1л (или эквивалент) | шт. | 3 |
|  |  | Опора шаровая левая | шт. | 1 |
|  |  | Антифриз SFVDK Castrol (1л) (или эквивалент) | шт. | 6 |
| 2. | «VOLKSWAGEN PASSAT», рабочий объем двигателя 1798 куб. см, бензиновый, год выпуска 2008, идентификационные номера (VIN): - WVWZZZ3CZ9P003159 - WVWZZZ3CZ8P126719 | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 208L (или эквивалент) | л. | 10 |
|  |  | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 1л (или эквивалент) | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 2 |
|  |  | Фильтр салона угольный | шт. | 2 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 2 |
|  |  | Свеча зажигания | шт. | 4 |
|  |  | Хладогент R134A (или эквивалент) | кг. | 0,3 |
|  |  | Масло компрессора кондиционера | мл. | 30 |
|  |  | Диск сцепления и нажимной диск Passat (или эквивалент) | шт. | 1 |
|  |  | Диск выжимной | шт. | 1 |
|  |  | Пыльник ШРУСА наружнего | шт. | 1 |
|  |  | Лампа H7 55W 12V PX26d | шт. | 1 |
|  |  | Стойка стабилизатора передняя | шт. | 2 |
|  |  | Насос системы охлаждения, корпус термостата | шт. | 1 |
|  |  | Кольцо уплотнительное | шт. | 2 |
|  |  | Кольцо уплотнительное системы охлаждения 19,6*3,65 | шт. | 1 |
|  |  | Ремень зубчатый | шт. | 1 |
|  |  | Очиститель универсальный | шт. | 3 |
|  |  | Щётки стеклоочистителя, бескаркасные | компл. | 1 |
|  |  | ШРУС наружный Passat (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 3. | «VOLKSWAGEN PASSAT» рабочий объем двигателя 1984 куб. см, год выпуска 2007 идентификационный номер (VIN): - WVWZZZ3CZ7P147004 | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 208L (или эквивалент) | л. | 5 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр салона угольный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
|  |  | Отбойник амортизатора заднего | шт. | 2 |
|  |  | Опора ДВС левая | шт. | 1 |
| 4. | «VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN» рабочий объем двигателя 2461 куб. см, дизельный, год выпуска 2007 идентификационный номер (VIN): - WV2ZZZ7HZ7H132268 | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 208L (или эквивалент) | л. | 16 |
|  |  | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 1л (или эквивалент) | шт. | 2 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 2 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 2 |
|  |  | Фильтр топливный | шт. | 2 |
|  |  | Фильтр салона | шт. | 2 |
|  |  | Очиститель универсальный | шт. | 3 |
|  |  | Колодки тормозные передние | компл. | 1 |
|  |  | Колодки тормозные задние | компл. | 1 |
|  |  | Стабилизатор задний | шт. | 1 |
|  |  | Втулка стабилизатора заднего | шт. | 2 |
| 5. | «VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN», рабочий объем двигателя 3189 куб. см, бензиновый, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN): - WV2ZZZ7HZ9H046584 | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 208L (или эквивалент) | л. | 6 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр салона угольный | шт. | 1 |
|  |  | Очиститель универсальный | шт. | 1 |
| 6. | «VOLKSWAGEN PHAETON» рабочий объем двигателя 4172 куб. см, год выпуска 2007 идентификационный номер (VIN): - WVWZZZ3DZ88001794 | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 208L (или эквивалент) | шт. | 9 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр салона угольный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 2 |
|  |  | Колодки тормозные передние | компл. | 1 |
|  |  | Колодки тормозные задние | компл. | 1 |
|  |  | Диск тормозной передний | шт. | 2 |
|  |  | Защита ДВС передняя | шт. | 1 |
|  |  | Масло гидравлическое 1л | шт. | 1 |
|  |  | Рычаг передний верхний левый | шт. | 1 |
|  |  | Рычаг передний верхний прямой левый | шт. | 1 |
|  |  | Рычаг передний нижний левый | шт. | 1 |
|  |  | Механизм регулировки зеркала | шт. | 1 |
|  |  | Фонарь задний левый внутренний | шт. | 1 |
|  |  | Элемент тормозной крышки бардачка | шт. | 1 |
|  |  | Лампа H7 55W 12V PX26d | шт. | 2 |
|  |  | Насос ГУР | шт. | 1 |
|  |  | Хладогент R134A (или эквивалент) | шт. | 0,3 |
|  |  | Очиститель тормозов, спрей 500 мл. | шт. | 1 |
| 7. | Автобус 3030-0000010 (Ford Transit), рабочий объём двигателя 2402 куб.см, год выпуска 2007 идентификационные номер (VIN): - X1M30300070000067 | Масло моторное Ford Formula-F 5w30 (или эквивалент) | шт. | 7 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр салона угольный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр топливный | шт. | 1 |
|  |  | Смазка медная (не менее 400 мл) | шт. | 1 |
|  |  | Очиститель универсальный | шт. | 2 |
|  |  | Колодки тормозные передние | компл. | 1 |
|  |  | Колодки тормозные задние | компл. | 1 |
| 8. | TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO), рабочий объём двигателя 3956 куб. см, бензиновый, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN): - JTEBU29J305156682 | Масло моторное Toyota 5w30 SN/CF 200л (или эквивалент) | л | 7 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр салона угольный | шт. | 1 |
|  |  | Очиститель универсальный | шт. | 1 |
|  |  | Ролик обводной | шт. | 1 |
|  |  | Натяжитель ремня приводного | шт. | 1 |
|  |  | Ремень навесного оборудования | шт. | 1 |
| 9. | Автобус специальный 224341 (Volkswagen Krafter), рабочий объём двигателя 1968 куб.см, дизельный, год выпуска 2013, (VIN): - Z7Y224341D0000039 (WV1ZZZ2EZD6024948) | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 208L (или эквивалент) | шт. | 5 |
|  |  | Масло моторное Castrol EDGE 5W30 1л (или эквивалент) | шт. | 1 |
|  |  | Очиститель универсальный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр масляный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр топливный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
|  |  | Фильтр салона | шт. | 1 |