Приложение № 1

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

| № п/п | Наименование товара | Требования к характеристикам товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автошина 215/55 R16 Michelin Primacy 3 215/55R16 97V (или эквивалент). | Должна соответствовать следующим характеристикам: сезонность шины должна быть летняя; шина должна обладать повышенным сцеплением на сухой и мокрой дороге; индекс скорости должен быть не менее V (240 км/ч); индекс нагрузки должен быть не менее 97 (730 кг); наличие в шине самоблокирующихся ламелей; стойкость протектора к истиранию; высокая стойкость к аквапланированию; наличие усиленного стального корда (XL) и плечевых зон протектора; по способу герметизации должна быть бескамерная; углубления и насечки на ребрах и плечевой зоне шины; низкий уровень вибрации и шума. | шт | 40 |
| 2 | Автошина 265/65 R17 Michelin Latitude Tour HP 265/65R17 112H (или эквивалент). | Должна соответствовать следующим характеристикам: сезонность шины должна быть летняя; шина должна обладать повышенным сцеплением на сухой и мокрой дороге; индекс скорости должен быть не менее H (210 км/ч); индекс нагрузки должен быть не менее 112 (1120 кг); наличие в шине самоблокирующихся ламелей; стойкость протектора к истиранию; высокая стойкость к аквапланированию; наличие усиленного стального корда (XL) и плечевых зон протектора; по способу герметизации должна быть бескамерная; углубления и насечки на ребрах и плечевой зоне шины; наличие 3D ламелей; низкий уровень вибрации и шума; | шт | 4 |