Приложение № 1

к документации о проведении

аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К

ДОКУМЕНТАЦИи ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПОСТАВКА АВТОБУСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Идентификационный код закупки – 172263480505526340100100420034511244.

2. Объект закупки - поставка автобуса для нужд заказчика.

3. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта), количество товара:

| Наиме- нование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Автомобиль | Цвет: белый; Год выпуска не: не ранее 2017 года; Длина (мм): не менее 6836 и не более 7000; Ширина (мм): не менее 1933 и не более 2040; Высота (мм): не менее 2590 и не более 2610; Колесная база (мм): не менее 4025 и не более 4490; Емкость топливного бака (л): не менее 75 л.; Максимальная масса автомобиля (кг): не менее 3500 и не более 4600; Рабочий объем (см3): не менее 2000 и не более 2155; Вид топлива: дизельное топливо с воспламенением от сжатия; Экологический класс: не ниже Евро 5; Максимальная мощность (л.с.): не менее 105 и не более 140; Максимальная мощность (кВт: не менее 80 и не более 105; Тип привода: передний или задний; Тип трансмиссии: механическая; Число передач: вперёд не менее - 5, назад – 1; - антиблокировочная система тормозов (ABS); - антипробуксовочная система; - система динамической стабилизации автомобиля (ESP); - усиленный стабилизатор для задней оси; - стабилизатор передней оси; - дополнительный аккумулятор ёмкостью не менее 100 А/ч с разделительным реле; - реле к дополнительному аккумулятору; - система вызова экстренных служб «Эра Глонасс»; - прикуриватель; - аккумуляторная батарея 12 В ёмкостью не менее 100 а/ч; - клеммная колодка под сиденьем водителя; - внутрисалонное зеркало заднего вида; - двухполосные динамики спереди; - подогрев зеркал заднего вида; - электрорегулировка зеркал заднего вида; - полка вдоль ветрового стекла; - центральный замок с дистанционным управлением; - подогрев водительского сидения; - теплоизоляция кабины; - теплоизолированное пассажирское отделение; - одинарное сидение пассажира в кабине водителя; - атермальное остекление лобового стекла; - устройство предупреждение о не пристёгнутом ремне; - индикатор уровня омывающей жидкости; - датчик внешней температуры; - подготовка под установку тахографа; - электрический вентилятор в крыше; - подготовка для установки дополнительного теплообменника; - кондиционер повышенной производительности в пассажирском отделе; - спидометр с разметкой в километрах; - топливозаборник для дополнительного отопителя салона; - топливный фильтр с водоотделителем; - автоматическое включение фар головного света; - автоматическое переключение фар головного света на стояночное освещение; - боковые габаритные огни; - дополнительный третий стоп-сигнал; - подсветка порогов и боковой подножки правой сдвижной двери; - подножка правой сдвижной двери; - генератор напряжения 14 В мощностью 220 А; - система предварительного подогрева топлива; - брызговики передние; - брызговики задние; - буксировочная проушина задняя; - крепление запасного колеса под задним свесом кузова автомобиля; - полноразмерное запасное колесо; - автомобильные шины размером не менее 195/70 R15; - стальные колёсные диски размером не менее 5,5J x 15 дюймов; - подлокотник на сиденье водителя; - подушка безопасности водителя; - подголовник для сиденья водителя; - подголовник для сидения переднего пассажира; - сдвижная дверь правая; - элекростеклоподъёмники двери водителя и переднего пассажира; - остекление салона и задних дверей; - сдвижное стекло слева в первом окне салона; - сдвижное стекло справа в первом окне салона; - двустворчатые задние двери салона; - обшивка потолка; - вентиляционный аварийный люк (из стекла, усиленный); - настил пола выполнен из фанеры с защитным покрытием; - термо-шумо-виброизоляция пассажирского отделения; - кнопки вызова водителя; - дополнительный зависимый жидкостный отопитель мощностью не менее 4 кВт, с краном и насосом; - независимый воздушный отопитель мощностью не менее 2 кВт; - огнетушитель в отсеке водителя и в салоне, общим количеством не менее 2 шт., заправленные, год выпуска не ранее 2017; - противооткатный клин; - молоточек для аварийного выхода; - поручень спереди (в салоне); - аудиоподготовка для установки магнитолы; - запирающее устройство задних дверей; - сидения в салоне с тканевой обивкой, с ремнями безопасности не менее 19 штук + водительское сидение; - обшивка боковой подножки правой сдвижной двери алюминиевым профилем. - укомплектование автомобиля двумя аптечками, выпущенными не ранее 2017 года; - внутренняя отделка салона и дверей тканевая, материал аналогичен отделке сидений; - отделка оконных стоек искусственной кожей (включая сдвижную дверь и задние двери); - установка потолочных плафонов в салоне в количестве не менее 3 шт.; - ограничитель сдвижной правой двери; - потолочный кондиционер салона с разводкой пассажирам в индивидуальные плафоны мощность кондиционера не менее 9 кВт; - шторки на окнах салона, правой боковой сдвижной двери и задних дверей. | шт | 1 |

Поставляемый автобус должен быть новым, с пробегом, необходимым для осуществления предпродажной подготовки автобуса (не более 50 км), год выпуска 2017.

Качество товара подтверждается паспортами, гарантийными талонами, инструкциями по эксплуатации, сертификатами соответствия и другими документами, подтверждающими качество данного вида товара, которые передаются заказчику вместе с товаром.

В случае наличия по тексту технического задания указания на товарные знаки следует читать «или эквивалент».

В случае, если в документации об аукционе в электронной форме содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, следует читать «или эквивалент» (заказчик не обладает информацией о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств).

При поставке товары, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности, должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности (не ниже класса "А") в технической документации, прилагаемой к этим товара, маркировке и на этикетках.

На товар должна распространяться полная гарантия производителя.

В случае если отдельные составляющие товара произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

До передачи товара заказчику поставщик проводит предпродажную подготовку товара, в состав которой входит:

- установка на товар всех приборов и дополнительного оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием к аукциону в электронной форме;

- проверка и приведение в соответствие с установленными нормами приборов, узлов, агрегатов, деталей;

- технологические ёмкости товара должны быть заполнены (в соответствии с технологией, определённой заводом изготовителем).

Товар должен поставляться в чистом виде (внутри и снаружи).

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, без пробега, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

Одновременно с передачей товара поставщик передаёт документацию на русском языке, подтверждающую качество и безопасность товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, и необходимую для регистрации транспортного средства: паспорт транспортного средства, сертификаты соответствия, инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны.

Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям, установленным  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): гарантийный срок на весь поставляемый товар должен соответствовать сроку, указанному в паспорте (гарантийном талоне) поставляемого товара и составлять не менее 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) со дня подписания Сторонами акта приема-передачи товара. Гарантийное обслуживание автомобиля должно осуществляться на территории г. Ставрополь.

5. Место доставки товара (место выполнения работы или оказания услуги), являющегося предметом контракта: Контрольно-счетная палата Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6.

6. Сроки поставки товара (завершения работы либо график оказания услуг): в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания государственного контракта.